## Slide 1: MQTT v5.0协议介绍
Jade 2020/02

## Slide 2: 目录
概述
MQTT控制包
MQTT交互流程
订阅通配符

## Slide 3: 前言
本胶片描述MQTT v5.0协议
  基于2019年3月7号版本
  协议链接：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.pdf
本胶片可作为正式规范的导读和参考材料，也可作为规范的速查手册
Notes: 3

## Slide 4: 概述
MQTT是Client和Server间基于订阅、发布的消息通讯协议，它是一个轻量级、开放、简单并且易于实现的协议。基于这样的特性，使其可以适用于资源受约束的环境，比如IoT/M2M等要求更小的代码空间、更低或更宝贵的网络带宽等场景下的应用
MQTT需要运行在TCP/IP或其他能够提供有序、无损、双向字节流传输的协议之上
MQTT核心功能
  采用订阅/发布消息传递机制，为应用消息提供了一对多的消息传输通道
  提供3种QoS等级的消息交付服务
    至多一次
    至少一次
    仅有一次
    较小的头部开销和协议交换开销，最小化网络流量
    提供遗嘱机制
Notes: 4

## Slide 5: 协议栈
说明
  MQTT可以基于TCP和WebSocket（MQTT v5.0引入）
  MQTT的TCP端口为8883(TLS)和1883
Notes: 5

## Slide 6: 术语
Network Connection：网络连接：MQTT依赖的为Client和Server提供有序、无损、双向字节流的连接
Application Message：应用消息：作为MQTT协议的载荷，由几个部分构成：载荷、QoS、属性集合、主题名称
Client：客户端：MQTT的参与方之一，主要功能：
  打开到Server的网络连接
  发布其他Client感兴趣的应用消息（以主题标识）
  订阅自身感兴趣的应用消息
  取消订阅自身感兴趣的应用消息
  关闭到Server的网络连接
Server：服务端：MQTT的参与方之一，主要功能：
  接收来自Client的网络连接
  接收Client感兴趣的应用消息（以主题标识）
  处理来自Client的订阅、取消订阅请求
  为Client转发其订阅的应用消息
  关闭与Client的网络连接
Notes: 6

## Slide 7: 术语
Session：会话：Client和Server端之间有状态的交互，有些Session随着网络连接（Network Connection）的关闭而结束；而有的Session可以跨多个网络连接存在，换句话说，即使Client和Server间的网络连接断开，但是双方仍然各自保存着会话状态
Subscription：订阅：订阅由一个主题过滤器(Topic Filter)和最大的QoS等级组成，Session与订阅是一对多的关系，每个订阅只能属于一个session，而一个session可以包含多个订阅
Shared Subscription：共享订阅：基本概念同订阅，MQTT v5.0引入，区别在于共享订阅用于在一个/类应用消息在多个订阅者之间的负载均衡，而订阅会个所有订阅者都发送应用消息
Wildcard Subscription：野匹配订阅：订阅中的主题过滤器包含一个或多个通配符，从而可以匹配多个主题。通配符与正则表达式的通配符含义类似，但是语法上存在差异，只存在3个通配符
Topic Name：主题：应用消息的标识，以便Server将应用消息和Client订阅中的主题过滤器相匹配
Topic Filter：主题过滤器：订阅中关于Client感兴趣的主题的表达式，可以包括通配符，即订阅过滤器可以通过通配符同时匹配多个主题
MQTT Control Packet：MQTT控制包：协议定义的Client和Server间的交互报文
Will Message：遗嘱：当Client的连接非正常断开时，由Server为Client发布的临终遗言
Notes: 7

## Slide 8: 目录
概述
MQTT控制包介绍
MQTT交互流程
主题通配符

## Slide 9: MQTT控制包
MQTT控制包是Client和Server交互的协议报文，规范定义了15个控制包
控制包名称 | 类型 | 方向 | 描述
Reserved | 0 | Forbidden | 保留
CONNECT | 1 | Client->Server | 连接请求
CONNACK | 2 | Server->Client | 连接确认
PUBLISH | 3 | Both | 发布消息
PUBACK | 4 | Both | 发布确认(QoS 1)
PUBREC | 5 | Both | 发布收到(QoS 2 delivery part 1)
PUBREL | 6 | Both | 发布释放(QoS 2 delivery part 2)
PUBCOMP | 7 | Both | 发布完成(QoS 2 delivery part 3)
SUBSCRIBE | 8 | Client->Server | 订阅请求
SUBACK | 9 | Server->Client | 订阅确认
UNSUBSCRIBE | 10 | Client->Server | 取消订阅
UNSUBACK | 11 | Server->Client | 取消订阅确认
PINGREQ | 12 | Client->Server | PING请求
PINGRESP | 13 | Server->Client | PING确认
DISCONNECT | 14 | Both | 断开通知
AUTH | 15 | Both | 认证交换
Notes: 9

## Slide 10: 控制包整体结构
控制包结构
  固定头（必选）
  可变头（可选，由控制包类型决定）
  载荷（可选，由控制包类型决定）
Fixed Header | 固定头部分，出现在所有控制包中
Variable Header： | 可变头部分，出现在特定控制包中
Payload | 载荷，出现在特定控制包中
控制包整体结构
Notes: 10

## Slide 11: 控制包固定头
固定头结构
  控制包类型：BIT4-BIT7
  Flags：由控制包类型决定（见下页）
  控制包剩余长度：随后的可选的可变头和载荷的长度，可以取值为0
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
byte 1 | Type：控制包类型 |  |  |  | Flags：不同控制包的特定FLAG |  |  | 
byte 2… | 控制包剩余长度 |  |  |  |  |  |  | 
固定头
Notes: 11

## Slide 12: 固定头Flags
关于PUBLISH的Flags
  DUP：PUBLISH包的重传标志（见备注）
  QoS：PUBLISH控制包的QoS等级
  RETAIN：标识本次发布的应用消息是否是保留消息（见备注）
固定头Flags取值取决于控制包类型
控制包 | 固定头Flags | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
CONNECT | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
CONNACK | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
PUBLISH | v5.0 | DUP | QoS |  | RETAIN
PUBACK | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
PUBREC | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
PUBREL | Reserved | 0 | 0 | 1 | 0
PUBCOMP | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
SUBSCRIBE | Reserved | 0 | 0 | 1 | 0
SUBACK | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
UNSUBSCRIBE | Reserved | 0 | 0 | 1 | 0
UNSUBACK | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
PINGREQ | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
PINGRESP | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
DISCONNECT | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
AUTH | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: 12
DUP：当Client指定Clean Start标志为0重连到Server，并且Session存在时，Client和Server必须使用最初的Packet ID重发任何未确认的QoS大于0的PUBLISH封包和PUBREL控制包，这是协议规定的唯一需要重传PUBLISH封包的场景
RETAIN:Server会保存保留消息，Server会将该保留消息发给新的订阅Client

## Slide 13: 控制包可变头
可变头结构
  可变头的内容不是固定的，其特定于消息类型
  其中封包标识(Packet Identifier)会出现在大部分的控制包中（见封包标识页）
  可变头一般都包括一组属性（Properties）字段（见属性下页）
  应答封包可变头中一般包含原因码字段（见下页）
Notes: 13

## Slide 14: 可变头-封包标识
封包标识/属性与控制包映射关系
封包标识：是2个字节的无符号整数，用于Client和Server匹配一次控制包交互事物（注意协议并未定义事物的概念，用于匹配请求和应答控制包）
控制包类型 | 封包标识 | 属性
CONNECT | NO | YES
CONNACK | NO | YES
PUBLISH | Yes(QoS大于0) | YES
PUBACK | YES | YES
PUBREC | YES | YES
PUBREL | YES | YES
PUBCOMP | YES | YES
SUBSCRIBE | YES | YES
SUBACK | YES | YES
UNSUBSCRIBE | YES | YES
UNSUBACK | YES | YES
PINGREQ | NO | NO
PINGRESP | NO | NO
DISCONNECT | NO | YES
AUTH | NO | YES
Notes: 14

## Slide 15: 可变头-属性
属性
  属性特定于不同控制包，见上页
  规范定义的属性集合见下页
  不同控制包可能包含一组属性集，属性为LV格式，属性集定义：
    属性集长度
    属性（可能有多个）
      属性的Length
      属性的Value
Notes: 15

## Slide 16: 可变头-属性集
属
性
与
控
制
包
映
射
关
系
标识 |  | 名字 | 类型 | 封包/遗嘱消息属性
Dec | Hex |  |  | 
1 | 0x01 | Payload Format Indicator | Byte | PUBLISH, Will Properties
2 | 0x02 | Message Expiry Interval | 四字节整数 | PUBLISH, Will Properties
3 | 0x03 | Content Type | UTF-8编码字符串 | PUBLISH, Will Properties
8 | 0x08 | Response Topic | UTF-8编码字符串 | PUBLISH, Will Properties
9 | 0x09 | Correlation Data | Binary Data | PUBLISH, Will Properties
11 | 0x0B | Subsription Identifier | 变长整数 | PUBLISH,SUBSCRIBE
17 | 0x11 | Session Expiry Interval | 四字节整数 | CONNECT,CONNACK,DISCONNECT
18 | 0x12 | Assigned Client Identifier | UTF-8编码字串 | CONNACK
19 | 0x13 | Server Keep Alive | 2字节整数 | CONNACK
21 | 0x15 | Authentication Method | UTF-8编码字串 | CONNECT,CONNACK,AUTH
22 | 0x16 | Authentication Data | Binary Data | CONNECT,CONNACK,AUTH
23 | 0x17 | Request Problem Information | Byte | CONNECT
24 | 0x18 | Will Delay Interval | 四字节整数 | Will Properties
25 | 0x19 | Request Response Information | Byte | CONNECT
26 | 0x1A | Response Information | UTF-8编码字串 | CONNACK
28 | 0x1C | Server Reference | UTF-8编码字串 | CONNACK,DISCONNECT
31 | 0x1F | Reason String | UTF-8编码字串 | CONNACK,PUBACK,PUBREC, PUBREL,PUBCOMP,SUBACK, UNSUBACK,DISSCONNECT,AUTH
33 | 0x21 | Receive Maxinum | 两字节整数 | CONNECT,CONNACK
34 | 0x22 | Topic Alias Maxinum | 两字节整数 | CONNECT,CONNACK
35 | 0x23 | Topic Alias | 两字节整数 | PUBLISH
36 | 0x24 | Maximum QoS | Byte | CONNACK
37 | 0x25 | Retain Available | Byte | CONNACKS
38 | 0x26 | User Property | UTF-8字串对 | CONNECT, CONNACK, PUBLISH, Will Properties, PUBACK, PUBREC, PUBREL, PUBCOMP, SUBSCRIBE, SUBACK, UNSUBSCRIBE, UNSUBACK, DISCONNECT, AUTH
39 | 0x27 | Maximum Packet Size | 四字节整数 | CONNECT,CONNACK
40 | 0x28 | Wildcard Subscription Available | Byte | CONNACK
41 | 0x29 | Subscription Identifier Available | Byte | CONNACK
42 | 0x2A | Shared Subscrition Availabe | Byte | CONNACK
Notes: 16

## Slide 17: 可变头-原因码
原
因
码
原因字 |  | 名字 | 封包
Dec | Hex |  | 
0 | 0x00 | Success | CONNACK,PUBACK,PUBREC,PUBREL,PUBCOMP,UNSUBACK,AUTH
0 | 0x00 | Normal disconnection | DISCONNECT
0 | 0x00 | Granted QoS 0 | SUBACK
1 | 0x01 | Granted QoS 1 | SUBACK
2 | 0x02 | Granted QoS 2 | SUBACK
4 | 0x04 | Disconnect with Will Message | DISCONNECT
16 | 0x10 | No matching subscribers | PUBACK,PUBREC
17 | 0x11 | No subscription existed | UNSUBACK
24 | 0x18 | Continue authentication | AUTH
25 | 0x19 | Re-authenticate | AUTH
128 | 0x80 | Unspecified error | CONNACK,PUBACK,PUBREC,SUBACK, UNSUBACK,DISCONNECT
129 | 0x81 | Malformed Packet | CONNACK,DISCONNECT
130 | 0x82 | Protocol Error | CONNACK,DISCONNECT
131 | 0x83 | Implementation specific error | CONNACK,PUBACK,PUBREC,SUBACK, UNSUBACK,DISCONNECT
132 | 0x84 | Unsupported Protocol Version | CONNACK
133 | 0x85 | Client Identifier not valid | CONNACK
Notes: 17

## Slide 18: 可变头-原因码
原
因
码
原因字 |  | 名字 | 封包
Dec | Hex |  | 
134 | 0x86 | Bad User Name or Password | CONNACK
135 | 0x87 | Not authorized | CONNACK,PUBACK,PUBREC,SUBACK, UNSUBACK,DISCONNECT
136 | 0x88 | Server unavailable | CONNACK
137 | 0x89 | Server busy | CONNACK, DISCONNECT
138 | 0x8A | Banned | CONNACK
139 | 0x8B | Server shutting down | DISCONNECT
140 | 0x8C | Bad authentication method | CONNACK, DISCONNECT
141 | 0x8D | Keep Alive timeout | DISCONNECT
142 | 0x8E | Session taken over | DISCONNECT
143 | 0x8F | Topic Filter invalid | SUBACK,UNSUBACK,DISCONNECT
144 | 0x90 | Topic Name invalid | SUBACK,PUBACK,PUBREC,DISCONNECT
145 | 0x91 | Packet Identifier in use | PUBACK,PUBREC,SUBACK,UNSUBACK
146 | 0x92 | Packet Identifier not found | PUBREL, PUBCOMP
147 | 0x93 | Receive Maximum exceeded | DISCONNECT
148 | 0x94 | Topic Alias invalid | DISCONNECT
149 | 0x95 | Packet too large | CONNACK, DISCONNECT
Notes: 18

## Slide 19: 可变头-原因码
原
因
码
原因字 |  | 名字 | 封包
Dec | Hex |  | 
150 | 0x96 | Message rate too high | DISCONNECT
151 | 0x97 | Quota exceeded | CONNACK,PUBACK,PUBREC,SUBACK, DISCONNECT
152 | 0x98 | Administrative action | DISCONNECT
153 | 0x99 | Payload format invalid | CONNACK,PUBACK,PUBREC,DISCONNECT
154 | 0x9A | Retain Not supported | CONNACK,DISCONNECT
155 | 0x9B | QoS not supported | CONNACK, DISCONNECT
156 | 0x9C | Use another server | CONNACK, DISCONNECT
157 | 0x9D | Server moved | CONNACK, DISCONNECT
158 | 0x9E | Shared Subscription not supported | SUBACK, DISCONNECT
159 | 0x9F | Connection rate exceeded | CONNACK, DISCONNECT
160 | 0xA0 | Maximum connect time | DISCONNECT
161 | 0xA1 | Subscription Identifiers not supported | SUBACK,DISCONNECT
162 | 0xA2 | Wildcard Subscriptions not supported | SUBACK,DISCONNECT
Notes: 19

## Slide 20: 目录
概述
MQTT控制包介绍
MQTT交互流程
主题通配符

## Slide 21: 整体交互流程
Notes: 21

## Slide 22: 建立连接
底层网络连接建立后，Client携带协议名、协议版本号，以及可选的属性包括会话过期时间、最大接受封包大小、最多同时接收发布数、最多主题别名个数、认证方法、认证数据，以及载荷中Client ID、可选的用户名、密码、遗嘱信息、消息超时周期、Content Type、Request/Response信息发送CONNECK控制包给Server；
Server检查消息的语法是否符合规范，允许接入的话，返回会话是否存在标志、原因码、可选的属性包括会话超时周期、Server最大同时接收发布的个数、授予的QoS等级、最大封包大小、是否支持保留消息、最大允许的主题别名个数、是否支持野匹配、是否支持订阅ID、是否支持共享订阅、Response信息、参考Server等。
CONNECT/CONNACK是携带信息量最大的控制包
连接建立后，Client方可继续发起订阅、发布消息、接收发布消息等协议行为
Notes: 22

## Slide 23: 连接确认原因码
原因字 |  | 名字 | 描述
Dec | Hex |  | 
0 | 0x00 | Success | 连接已接受
128 | 0x80 | Unspecified error | Server不愿意暴露具体原因，或者没有其他合适的错误码
129 | 0x81 | Malformed Packet | CONNECT封包无法正确解析
130 | 0x82 | Protocol Error | CONNECT封包中Data不符合规范
131 | 0x83 | Implementation specific error | CONNECT封包可以正常解析，但是Server不能接受该连接请求
132 | 0x84 | Unsupported Protocol Version | Server不支持该MQTT版本
133 | 0x85 | Client Identifier not valid | Client ID是有效的String，但是Server不允许该Client ID
134 | 0x86 | Bad User Name or Password | Server不能接受Client指定的用户名或密码
135 | 0x87 | Not authorized | Client未被授权接入Server
136 | 0x88 | Server unavailable | Server不可用
137 | 0x89 | Server busy | Server is Busy，Try again later
138 | 0x8A | Banned | Client被禁止接入，请联系管理员
140 | 0x8C | Bad authentication method | 不支持的认证方法或者与当前使用的认证方法不匹配
144 | 0x90 | Topic Name invalid | 遗嘱消息的主题名称不是异常的格式，但是Server不能接受该主题
149 | 0x95 | Packet too large | CONNECT控制包大小超过了Server的限制
151 | 0x97 | Quota exceeded | 超过了管理或者实现的限制
153 | 0x99 | Payload format invalid | 遗嘱消息的Payload与Payload Format Indicator指示的格式不符
154 | 0x9A | Retain Not supported | Server不支持保留遗嘱消息，但是Will Retain设置为1
155 | 0x9B | QoS not supported | Server不支持Will QoS中设置的QoS值
156 | 0x9C | Use another server | Client应该临时使用其他Server
157 | 0x9D | Server moved | Client应该永久性的使用其他Server
159 | 0x9F | Connection rate exceeded | 超过了连接频率限制
Notes: 23

## Slide 24: 增强认证（可选）
初次认证
Client携带认证方法和或数据表示支持增强认证
Server返回AUTH携带0x18表示需要更多认证数据
Client返回AUTH携带认证数据和0x18表示需要认证数据
根据认证方法步骤2和3可能会重复0到多次
Server通过CONNACK返回认证成功
重认证
Server使用初次认证的认证方法，发送AUTH携带0x19表示要进行重认证
Server返回AUTH携带0x18表示需要更多认证数据
Client返回AUTH携带认证数据和0x18表示需要认证数据
根据认证方法步骤2和3可能会重复0到多次
Client发送AUTH认证成功
Notes: 24

## Slide 25: AUTH认证原因码
原因字 |  | 名字 | 发送方 | 描述
Dec | Hex |  |  | 
0 | 0x00 | Success | S | 认证成功
24 | 0x18 | Continue Authentication | C/S | 继续下一步认证过程
25 | 0x19 | Re-Authenticate | C | 发起重认证
Notes: 25

## Slide 26: 订阅
订阅：用于Client向Server创建一个或多个订阅，每个订阅包含一个或一组主题
Client携带Packet ID、可选的订阅ID、用户属性，载荷中携带[主题过滤器，订阅选项]的列表，向Server发送SUBSCRIBE请求；其中订阅选项包含了保留消息的发送策略、以及Client侧期望的QoS等级
Server依次处理[主题过滤器，订阅选项]的列表中的每个订阅，根据自身能力，针对每个订阅返回其分配的QoS等级给Client
Notes: 26

## Slide 27: 订阅确认原因码
原因字 | 名字 | 描述
0 | 授予QoS 0 | 订阅被接受并且QoS最大为0，这个等级也许比请求的要低
1 | 授予QoS 1 | 订阅被接受并且QoS最大为1，这个等级也许比请求的要低
2 | 授予QoS 2 | 订阅被接受并且QoS最大为2
128 | Unspecified error | 订阅不可接受，Server不愿意暴露具体原因，或者没有其他合适的错误码
131 | Implementation specific error | 订阅封包可以正常解析，但是Server不能接受该订阅
135 | Not authorized | Client未被授权发起订阅
143 | Topic Filter invalid | Topic Filter可以解析的，但是该不允许该客户端订阅
145 | Packet ID in use | 指定的Packet ID已在使用中
151 | Quota exceeded | 超过了管理或者实现的限制
158 | Shared Subscription not supported | Server不支持该Client共享订阅
161 | Subscription Identifier not supported | Server不支持Subscription Id，订阅不可接受
162 | Wildcard Subscription not supported | Server不支持野匹配订阅；订阅不可接受
Notes: 27

## Slide 28: QoS 0发布
QoS 0发布
发布是双向消息
Client可以向Server发布应用消息
Server收到应用消息后，根据其主题名查询到匹配的订阅，进一步查询到关联的Session后，将应用消息转发给订阅的客户端
PUBLISH只发送一次，此等级的发布可能会丢失
Client构造QoS等级为0， 包含主题名、保留消息处理策略，可选的属性：载荷格式、载荷Content Type、主题别名、Message生存周期、订阅ID，以及载荷中包含应用消息发布给Server
Server如果收到发布，会遍历订阅，查询到关联该订阅的Client及会话，将此应用消息转发给订阅的客户端
PUBLISH为双向消息，消息中根据发送方角色不同，字段取值可能会出现，或者某些字段取值会不同
Notes: 28

## Slide 29: QoS 1发布
QoS 1发布
QoS 1等级发布，保证接收方至少能够收到一次发布的应用消息
PUBLISH是双向控制包，此处以发送方和接收方描述过程
发送方携带QoS 1，为每次发布申请一个新的Packet ID发送PUBLISH给接收方
接收方以相同Packet ID的PUBACK作为应答，表示已经收到了控制包；接收方在发送PUBACK应答后，后续再次收到相同Packet ID的控制包，即使DUP标志为1，也认为是新的应用消息
发送方收到PUBACK应答，认为该封包已确认，Packet ID可以重用
由于MQTT要求底层连接为类TCP协议，PUBACK丢包的概率极低，一般发生在Client异常掉电或重启，Server侧会为Client保存未确认的PUBLISH，待Client在会话超期时间内重连到Server后，Server会重传PUBLISH
Notes: 29

## Slide 30: PURACK原因码
原因字 |  | 名字 | 描述
Dec | Hex |  | 
0 | 0x00 | Success | 连接已接受
128 | 0x80 | Unspecified error | Server不愿意暴露具体原因，或者没有其他合适的错误码
129 | 0x81 | Malformed Packet | CONNECT封包无法正确解析
130 | 0x82 | Protocol Error | CONNECT封包中Data不符合规范
131 | 0x83 | Implementation specific error | CONNECT封包可以正常解析，但是Server不能接受该连接请求
132 | 0x84 | Unsupported Protocol Version | Server不支持该MQTT版本
133 | 0x85 | Client Identifier not valid | Client ID是有效的String，但是Server不允许该Client ID
134 | 0x86 | Bad User Name or Password | Server不能接受Client指定的用户名或密码
135 | 0x87 | Not authorized | Client未被授权接入Server
136 | 0x88 | Server unavailable | Server不可用
137 | 0x89 | Server busy | Server is Busy，Try again later
138 | 0x8A | Banned | Client被禁止接入，请联系管理员
140 | 0x8C | Bad authentication method | 不支持的认证方法或者与当前使用的认证方法不匹配
144 | 0x90 | Topic Name invalid | 遗嘱消息的主题名称不是异常的格式，但是Server不能接受该主题
149 | 0x95 | Packet too large | CONNECT控制包大小超过了Server的限制
151 | 0x97 | Quota exceeded | 超过了管理或者实现的限制
153 | 0x99 | Payload format invalid | 遗嘱消息的Payload与Payload Format Indicator指示的格式不符
154 | 0x9A | Retain Not supported | Server不支持保留遗嘱消息，但是Will Retain设置为1
155 | 0x9B | QoS not supported | Server不支持Will QoS中设置的QoS值
156 | 0x9C | Use another server | Client应该临时使用其他Server
157 | 0x9D | Server moved | Client应该永久性的使用其他Server
159 | 0x9F | Connection rate exceeded | 超过了连接频率限制
Notes: 30

## Slide 31: QoS 2发布
QoS 2发布
QoS 2等级发布，保证接收方能够收到且只能够收到1次
PUBLISH是双向控制包，此处以发送方和接收方描述过程
发送方为QoS等级2、分配新的Packet ID发送PUBLISH，将应用消息设置为未确认状态；
接收方收到PUBLISH后，返回包含相同Packet ID的PUBREC控制包；
发送方接收到PUBREC后，以相同Packet ID发送PUBREL控制包，此时仍然将应用消息设置为未确认状态，收到PUBREC后，不得重发PUBLISH控制包
接收方收到PUBREL后，发送相同Packet ID的PUBCOMP控制包，发送PUMCOMP后，接收方再次收到相同Packet ID的PUBLISH控制包，则认为是新的应用消息
Notes: 31

## Slide 32: PUBREC原因码
原因字 |  | 名字 | 描述
Dec | Hex |  | 
0 | 0x00 | Success | 该消息被接受。 继续进行QoS 2消息的发布。
16 | 0x10 | No matching subscribers | 消息已接受，但是没有订阅者。只有Server会发送该原因码。
128 | 0x80 | Unspecified error | Server不接受这个publish，但是不愿意暴露具体原因，或者没有其他合适的错误码
131 | 0x83 | Implementation specific error | PUBLISH封包是有效的，但是Server不能接受该发布
135 | 0x87 | Not authorized | Client未被授权进行发布
144 | 0x90 | Topic Name invalid | 主题名称不是异常的格式，但是Server或Client不能接受该主题
145 | 0x91 | Packet Identifier in use | 封包ID已被使用，这也许暗示Client和Server的Sesstion State不一致
151 | 0x97 | Quota exceeded | 超过了管理或者实现的限制
153 | 0x99 | Payload format invalid | Payload与Payload Format Indicator指示的格式不符
Notes: 32

## Slide 33: PUBREL原因码
原因字 |  | 名字 | 描述
Dec | Hex |  | 
0 | 0x00 | Success | 消息已释放
146 | 0x92 | Packet Identifier not found | 未知的封包ID，在恢复阶段这不是一个错误，但是在其他场景，这个错误表示Server和Client间的Session State不一致
Notes: 33

## Slide 34: PUBCOMP原因码
原因字 |  | 名字 | 描述
Dec | Hex |  | 
0 | 0x00 | Success | 消息已释放
146 | 0x92 | Packet Identifier not found | 未知的封包ID，在恢复阶段这不是一个错误，但是在其他场景，这个错误表示Server和Client间的Session State不一致
Notes: 34

## Slide 35: 心跳保活
保活
拥有双方检查网络以及对端的活动性
Client在保活周期内没有发送过其他控制包时，可以发送PINGREQ控制包
Server收到Client的PINGREQ后，必须以PINGRESP作出应答
在1.5倍的Keep Alive时间内，Server未收到任何控制包，Server必须关闭和该Client的网络连接
Notes: 35

## Slide 36: 取消订阅
取消订阅
Client向Server取消一个或多个主题过滤器的订阅
Client携带Packet ID，以及想要取消的[取消订阅的主题过滤器,订阅选项]列表发送UNSCRIBE请求给Server
Server收到Client的UNSCRIBE后，针对列表中每个主题过滤器，遍历本地保存的订阅，删除与之匹配的订阅，返回UNSUBACK给Client
Notes: 36

## Slide 37: 取消订阅原因码
UNSUBACK原因码
原因字 |  | 名字 | 描述
Dec | Hex |  | 
0 | 0x00 | Success | 订阅已删除
17 | 0x11 | No subscription existed | 这个Client没有找到匹配的Topic Filter
128 | 0x80 | Unspecified error | 取消订阅不可接受，Server不愿意暴露具体原因，或者没有其他合适的错误码
131 | 0x83 | Implementation specific error | 取消订阅封包可以正常解析，但是Server不能接受该订阅
135 | 0x87 | Not authorized | Client未被授权发起取消订阅
143 | 0x8F | Topic Filter invalid | Topic Filter可以解析的，但是该不允许该客户端取消订阅
145 | 0x91 | Packet ID in use | 指定的Packet ID已在使用中
Notes: 37

## Slide 38: Request/Response交互模型
MQTT v5.0新增通过订阅发布机制承载Request/Reponse交互模型
Notes: 38

## Slide 39: 连接断开
连接断开
双向封包
用于在关闭网络连接前，通知对方
发送方在关闭网络连接前，发送DISCONNECT控制包给对方，原因码根据实际场景确定
Notes: 39

## Slide 40: 连 接 断 开 原 因 码
原因字 |  | 名字 | 发送方 | 描述
Dec | Hex |  |  | 
0 | 0x00 | Normal disconnection | C/S | 正常关闭，不需发送遗嘱消息
4 | 0x04 | Disconnect with Will Message | C | Client请求关闭但是要求Server发布其遗嘱消息
128 | 0x80 | Unspecified error | C/S | 连接已关闭，但是发送方不愿意暴露具体原因，或者没有其他合适的错误码
129 | 0x81 | Malformed Packet | C/S | 收到的控制包不符合协议规范
130 | 0x82 | Protocol Error | C/S | 收到不符合预期或乱序的控制包
131 | 0x83 | Implementation specific error | C/S | 封包可以正常解析，但是发送方实现无法处理
135 | 0x87 | Not authorized | S | 请求未被授权
137 | 0x89 | Server busy | S | Server忙而无法继续处理客户端的请求
139 | 0x8B | Server shutting down | S | Server关机中
141 | 0x8D | Keep Alive timeout | S | 连接已关闭，因为在保持时间的1.5倍内未收到任何数据包
142 | 0x8E | Session taken over | S | 使用相同ClientID的另一个连接已经建立，关闭此连接
143 | 0x90 | Topic Filter invalid | S | 遗嘱消息的主题不是异常的格式，但是Server不能接受该主题
144 | 0x90 | Topic Name invalid | C/S | 遗嘱消息的主题名称不是异常的格式，但是Server不能接受该主题
147 | 0x93 | Receive Maximum exceeded | C/S | Client或Server已经接收到了超过Receive Maximum个发布，但是还未发送PUBACK或PUBCOMP
148 | 0x94 | Topic Alias invalid | C/S | Client或Server收到了一个Topic Alias大于其在CONNECT、CONNACK中声明的Maximum Topic Alias大的PUBLISH控制包
149 | 0x95 | Packet too large | C/S | 控制包大小超过了Server的限制
150 | 0x96 | Message rate too high | C/S | 接收到的数据频率过高
151 | 0x97 | Quota exceeded | C/S | 超过了管理或者实现的限制
152 | 0x98 | Administrative action | C/S | 该连接由于管理操作而关闭
153 | 0x99 | Payload format invalid | C/S | 封包的Payload与Payload Format Indicator指示的格式不符
154 | 0x9A | Retain Not supported | S | Server不支持保留消息
155 | 0x9B | QoS not supported | S | Client指定的QoS等级大于CONNACK中指定的Maximum QoS值
156 | 0x9C | Use another server | S | Client应该临时使用其他Server
157 | 0x9D | Server moved | S | Client应该永久性的使用其他Server
159 | 0x9F | Connection rate exceeded | S | 超过了连接频率限制
160 | 0xA0 | Maximum connect time | S | 超过了授权的最大连接时间
161 | 0xA1 | Subscription ID not supported | S | Server不支持Subscription ID；订阅不可接受
162 | 0xA2 | Wildcard Subscription not supported | S | Server不支持野匹配订阅；订阅不可接受
Notes: 40

## Slide 41: 遗嘱
遗嘱是客户端连接异常断开通知感兴趣的订阅者机制
Notes: 41

## Slide 42: 目录
概述
MQTT控制包介绍
MQTT交互流程
主题通配符

## Slide 43: 主题通配符
为了主题能够像目录或URI形式一样按照层次化结构组织，引入主题层级分隔符“/”,将主题分割为多个层次
为了订阅时，主题过滤器一次能够订阅多个主题，以层次化组织主题名为基础，引入通配符
  多级分隔符
  单级分隔符
  特殊分隔符
Notes: 43

## Slide 44: 多级通配符
#是多层级分隔符，可以表示父级或任意数量的子层级
#必须单独使用或跟在层级分隔符/之后
#必须是主题过滤器的租后一个字符
举例，“sport/tennis/player1/#”可以匹配如下主题：
  “sport/tennis/player1”
  “sport/tennis/player1/ranking”
  “sport/tennis/player1/score/wimbledon”
补充说明
  “sport/#”也匹配“sport”，因为#包含父级
  “#”是有效的，意味着订阅所有主题
  “sport/tennis/#”是有效的
  “sport/tennis#”是无效的
  “sport/tennis/#/ranking”是无效的
Notes: 44

## Slide 45: 单级通配符
+是单层级分隔符，只匹配一个单独的层级
单层级通配符可以在主题过滤器的任何层级使用，包括第一个和最后一个层级。一旦使用，它必须占用过滤器的整个层级
举例，“sport/tennis/+”可以匹配如下主题：
  “sport/tennis/player1”
  “sport/tennis/player2”
  不能匹配“sport/tennis/player1/ranking”
补充说明
  “+”是有效的
  “+/tennis/#”是有效的
  “sport+”是无效的
  “sport/+/player1”是有效的
  “/finance”可以匹配 “+/+”和 “/+”，但是不能匹配“+”
Notes: 45

## Slide 46: 特殊主题名
$开头的主题是特殊主题，$其实不是通配符，是对主题名字有特殊含义的符号
Server不得将以通配符“#或+”开头的主题过滤器匹配以$开头的主题名
Server应该阻止Client用这样的主题名与其他Client交换信息。Server的实现可以使用这种以$开头的主题名用作其他目的
补充说明
  $SYS/ 已经被广泛采用为包含Server特定信息或控制API的主题的前缀
  应用不能使用以$开头的主题
  一个到“#”的订阅不会收到以$开头的主题的消息
  一个到“+/monitor/Clients”的订阅不会收到“$SYS/monitor/Clients”的消息
  一个到“$SYS/#”的订阅，可以收到发往“$SYS/”为前缀的主题的消息
  一个到“$SYS/monitor/+”将收到发往“$SYS/monotor/Clients”的消息
  一个想要接收到以“$SYS/”但是不以“$”为前缀的主题的消息，它必须订阅“#”和“$SYS/#”
Notes: 46

## Slide 47: 附
进一步信息可参考原标准文档，或本人的翻译版本：
https://wenku.baidu.com/view/d2ceed7c393567ec102de2bd960590c69ec3d8f5
Notes: 47

## Slide 48
Thank you!